Станок для снятия фаски и профилирования Тип: 72/854.13 (KA 07-02636) Заводской №: 4276/08/09204 . Год выпуска: 09/2008 (Германия), (фрезерно-фасочный станок, в упаковке) 230/380 В, 3 фазы, 50 Гц, шум: 70 dB(A). Ориентировочная стоимость 3 850 000 рублей. (торг).

Изготовитель: Herbert Arnold GmbH & Co.KG, Germany/ E-mail: info@h-arnold.de/ www.arnold-gruppe.de Tel.: +49 (0) 64 71/93 94 0 Fax: + +49 (0) 64 71/ 20 65(изготовлен по проекту KА07-02636) - предназначен для шлифования и профилирование продольных краев колонны прямоугольной формы заготовки из ликонов под углом 45 ° (скашивание).

ящик Вес брутто 3 257 кг.  Габариты в упаковке: 1-й ящик 3800х1700х2400 мм;/ Вес нетто 2 700 кг.  Габариты станка: 2500х1500х2000 мм.

Габариты камеры: Length: 800х Width: 400х Height:1800 мм;

| Dimensions: workpiece |
| --- |
| Height: Width: Length: Weight: | 90 – 210 mm 90 – 210 mm 100 – 1000 mm max. 100 kg |
| Grinding unit holder |
| Stroke: Speed: Drive power: | 1600 mm 150 – 7500 mm/min 1.1 kW |
| Grinding spindle Grinding disc diameter: Cutting speed: Drive power: | 200 mm 30 m/sec 2.2 kW |
| Tool sledge |
| Stroke Z axis: Speed: Drive power: | ±60 mm 5 – 2000 mm/min 0.25 kW |
| Workpiece table |  |
| Length: | 1000 mm |
| Media |
| Compressed air for operation: Cooling lubricant: | 6 bar 5 bar, 10 l/min (water) |
| Media connection |
| Compressed air: Coolant intake: Coolant return: Suction connector: | Ø 3/8“ Ø 3/4“ DN 50 DN 100 |

Фрезерно-фасочный станок предназначен для шлифования и профилирование продольных краев колонны прямоугольной формы заготовки из ликонов под углом 45 ° (скашивание).

Основание машины представляет собой сварную конструкцию из стали со встроенным лоток для сбора агента и слив в конце основания.

Основание подбородка отжигается без натяжения, подвергается пескоструйной обработке и механически обрабатывали. Направляющий трек для шлифовальных агрегатов состоит из точного и точного. Направляющая для направляющих с жесткими хромированными направляющими. Держатель заготовки монтируется на передней стороне основания станка.

Направляющая дорожка защищена колпачком. Как и основа станка, держатель для шлифовальных агрегатов представляет собой стальной сварная конструкция. Все поверхности для винтового крепления обработаны вниз. Участки, подверженные коррозии, изготавливаются из нержавеющей стали или соответственно покрываются (анодируются и т.п.).

Держатель шлифовального блока оснащен встроенными направляющими и имеет шариковый винт. Ось позиционирования приводится в движение через переменный ток серводвигателем.

Санки для инструментов также имеют салазки, заключенные внутри. Тина и крышка предназначены для работы с герметизирующим воздухом. Диск серводвигатель переменного тока. Санки оснащены консолью для винтового крепления. Приспособление к держателю шлифовального блока и приспособления для шлифования единицы изделия. Два шлифовальных шпинделя для стакана и профилирующего диска. Предназначен для точных шпинделей и для работы с герметизирующим воздухом. Шлифовальные шпиндели имеют приемный фланец для стакана колеса и профилирующий диск и держатель со встроенным соединением для охлаждающей жидкости.

Зона шлифования максимально герметизирована, и шлифовка шпиндели запечатаны лабиринтной печатью.

Beveling and Profiling Grinder

72/854.13

KA 07-02636

Operating manual

Rev. 0    09/2008

Keep for future use

Operating manual

Beveling and Profiling Grinder

Printed in Germany

© 2008 Herbert Arnold GmbH & Co.KG

Weilstraße 6

35781 Weilburg, Germany

All rights reserved. Reproduction, even in parts, requires the prior permission of

Herbert Arnold GmbH & Co.KG.

Vorwort I