Имущество АО «Гиредмет» в Аренду:

1.Г. Устройство бункерное дозагрузочное типа П-1158

Устройство предназначено для загрузки в установку выращивания монокристаллов кремния типа «Редмет-90М» исходного кускового сырья (показан на рисунке 1). Бункер выполнен из нержавеющей стали. Станина выполнена из стали. Устройство оснащено одноступенчатым червячным мотор-редуктором типа МРЧ-М1. Питание от 3-х фазной сети переменного тока напряжением 380/220В. Оборудование находится по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.1  Может быть использовано для дозированного наполнения различных емкостей кусковыми (сыпучими) материалами. Режим работы периодический. Рабочий диапазон температур от плюс 1 градуса до плюс 40 градусов Цельсия. Относительная влажность от 40 до 75%. Атмосферное давление (84-106) кПа.  Не использовалось. Новое. Без упаковки. На консервации с 01.05.2016г. Срок полезного использования и срок эксплуатации - не определен. Производитель – не известен.  Дата выпуска (изготовления) -  июль 2011г. Д= 1110 мм, Ш= 580 мм. В=  2670 мм. Высота подъема (опускания) бункера – 1100 мм. Масса – 255 кг. Дата выпуска июль 2011г. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ  на 60 месяцев 53 050,85  рублей с НДС или 84 месяца 37 893,47  рублей с НДС.

Рисунок 1: Устройство бункерное дозагрузочное типа П-1158

2.Г. Устройство загрузочно-транспортировочное П 1151. Год выпуска (изготовления) -   2011г.

Изделие предназначено для загрузки тигля диаметром 508 мм кремнием и далее транспортировку на установку выращивания монокристаллов типа «Редмет-90М». Изделие выполнено в виде емкости на 4-х колесах (тележка) - (показано на рисунке 2). Материал изготовления: сталь. Оборудование находится по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.1 Устройство может быть использовано для герметичного (в вакууме) хранения и перевозки различных кусковых и сыпучих материалов. Режим работы периодический. Рабочий диапазон температур от плюс 1 градуса до плюс 40 градусов Цельсия. Относительная влажность от 40 до 75%. Атмосферное давление (84-106) кПа.  Не использовалось. Новое. Без упаковки. На консервации с 01.05.2016г. Срок полезного использования и срок эксплуатации - не определен. Крышка проверена на вакуумную плотность. Клапан предохранительный отрегулирован на давление 600 мм. рт. ст

Д= 1040 мм. Ш= 650 мм. В= 1315 мм. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 60 месяцев  14 915,25  рублей с НДС. 84 мес. – 10 653,75  руб.

Рисунок 2: Устройство загрузочно-транспортировочное П 1151.

3.Г. Тепловой узел для установки выращивания монокристаллов типа «Редмет-90М»

Тепловой узел выполнен из графита и состоит из нагревателя, тепловых экранов и кварцевого тигля диаметром 508 мм.

Оборудование находится по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.1  Не использовалось. Новое. Упакован. На консервации с 01.05.2016г. Срок полезного использования и срок эксплуатации - не ограничен. Дата выпуска (изготовления) (ориентировочно) - 2011г. Показан на рисунках: 3а, 3б, 3в. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ  на 60 месяцев 51 288,14  рублей с НДС или 84 месяца 36 634,40  рублей с НДС.

Кварцевый тигель – электроплавленный марки ТКЭ-508 (изготовитель ОАО «Подольский химико-металлургический завод» г. Подольск). Показан на рисунке: 3а. Размеры:  - диаметр 508 мм.; - высота 450 мм.

Рисунок 3 а: Тепловой узел для установки выращивания монокристаллов типа «Редмет-90М»: тигли кварцевые электроплавленные ТКЭ-508,  в упаковке.

Нагреватель графитовый (изготовитель ОАО «Подольский химико-металлургический завод» г. Подольск). Показан на рисунке: 3б. Размеры: - диаметр 610 мм.; - высота 650 мм.

Рисунок 3 б: Тепловой узел для установки выращивания монокристаллов типа «Редмет-90М»: нагреватель графитовый.

Тепловой узел из графита (экраны) (изготовитель ОАО «Подольский химико-металлургический завод» г. Подольск). Показан на рисунке: 3в.  Размеры: - диаметр 550 мм.; -высота 700 мм.

Рисунок 3 в: Тепловой узел для установки выращивания монокристаллов типа «Редмет-90М»: Тепловой узел из графита (экраны).

4.Г. Установка монтажа пластин «ANDA-NTS-360-i12» (показана на рисунках 4а, 4б, 4в).

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ  на 60 месяцев 568 473,02  рублей с НДС или 84 мес. 406 052,20  рублей с НДС.

Особенности и преимущества установки монтажа пластин:

Конфигурация машины

- Установка предназначена для установки пластин на нагреваемые керамические блоки

Спецификация:

- Установка предназначена для использования с пластинами диаметром 2 "(Ø 50 мм) и 4"(Ø 100 мм)

- Размер керамического блока: Ø360 мм х толщина 15 мм

Спецификация для каждой части машины:

- Рама: выполнена из алюминиевого профиля, покрытого антистатическим полимерным покрытием, размер рамы 1750 мм х 2100 мм х 1800 мм

- Устройство предварительного нагрева: размер блока для предварительного нагрева Ø 360

- Устройство загрузки: Загрузка пластины осуществляется посредством цилиндра

- Устройство подъема: две стандартные кассеты емкостью 50 пластин являются стандартными и перемещаются вверх и вниз посредством двигателя переменного тока и шариковой пары винт-гайка

Перемещение пластины:

- Движение за счет цилиндра и направляющие плиты разработаны для легкого переключения

Вращающийся столик для закрепления пластин:

- Вращение посредством серводвигателя переменного тока контролируется с тремя шагами, с возможностью выбора установок. Вращающийся вал с твердым анодированным покрытием.

Поворот пластины:

- Пластина вакуумируется, затем разворачивается посредством вращающегося цилиндра

- Существует возможность корректировки положения установки пластины в зависимости от размера керамического блока

Характеристики установки пластин:

- Размер блока Ø 360 мм

- Число пластин зависит от размера блока

- Установка температуры нагрева до максимальной 150 ℃

Прижим:

- Прижим пластины осуществляется пневмоцилиндром, существует возможность корректировки положения пластины

- Прижим осуществляется специальной амортизирующей силиконовой прокладкой. Нажим осуществляется от центра

Нагрев:

- Для нагрева пластин бесконтактным способом за выбранное время

- Максимальная температура составляет 200 ℃

- Нагреватель рассчитан на пластины 4 "

Подача воска:

- Движение вперед / назад и вверх / вниз осуществляется пневмоцилиндром

- Используется выпускной клапан и напорный бак для подачи воска

Охлаждение:

- Циркуляция теплоносителя в алюминиевом блоке для охлаждения керамического блока

- Размер блока Ø 360 мм

Движение керамического блока:

- Керамический блок перемещается двигателем. Одновременно перемещаются 2 керамических блока двумя манипуляторами

- Манипулятор управляется пневмоцилиндром

Спецификация установки:

- Размеры: 1750 мм х 2100 мм х 1800В мм

- Вес: 1500 кг

- Время цикла: 18 – 22 с (установка одной пластины)

- Керамический блок: Ø 360 мм

- Подача пластин: 2 кассеты (макс. 50 пластин) (2", 4")

- Напряжение питания: 380 В, 3 фазы

- Подача воздуха: 5 - 6 бар. фильтрованный воздух

- Hapa фильтр, антистатический акрил

Спецификация составных частей:

- Пневматическое частей: SMC

- P L C: LG OTIS

- Серводвигатель: LG OTIS

- Подача воска: SAEJONG (Корея)

- Сенсор: OMRON, Autonics

- LM GUIDE: THK

- Электронные компоненты: LG, Hanyoung, Autonics

Рисунок 4 а: «ANDA-NTS-360-i12»       Рисунок 4 б: «ANDA-NTS-360-i12»       Рисунок 4 в: «ANDA-NTS-360-i12»

Рисунки 4 а, 4 б, 4 в: Установка монтажа пластин «ANDA-NTS-360-i12»: 4а) общий вид рабочего стола; 4б и 4в) общий вид элементов питания;

5.Г. Профилометр Абрис-ПМ7 (модель 170623), СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ на 60 месяцев 19 333,33  рублей с НДС или 84 месяцев 13 809,52  рублей с НДС.

6.Г. Установка определения температуры вспышки порошка, 2018 г.в. 465х340х390 мм Масса аппарата  15 кг. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ на 60 месяцев 10 169,49  рублей или 84 мес. 7 263,92  рублей с НДС.

Аппарат предназначен для проведения испытаний металлического порошка. Сущность метода заключается в определении температуры вспышки и температуры воспламенения исследуемой пробы порошка. Температурой вспышки называется самая низкая температура горючего вещества, при которой в условиях испытания над его поверхностью образуется смесь газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от источника зажигания. Изготовитель: ООО «СТАП» 129110, город Москва, ул. Гиляровского, д. 57 стр. 1, этаж 5 ком. 28. Диапазон измерения температуры вспышки = 0 … 400°C. Скорость нагрева = 0,5 ... 20°/мин. Диапазон задания периода поджига =  0,5 ... 10°C. Поджиг	= газовое пламя, электрическая спираль. Датчик вспышки =  термопара с низкой массой.                                                  Частота вращения мешалки = 30 … 250 об/мин. Потребляемая мощность от сети переменного тока 220В, не более   600 Вт

7.Г. Система просеивающая 49-1200-1S Gaofu. Ст-ть аренды на 60 мес. 33 830,51  руб. или 84 мес. 24 164,65  рублей

8.Г. Установка очистки РЗМ методом вакуумной дистиляции  XVAC1800. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ на 60 месяцев 631 742,88  рублей или 84 месяца 451 244,92 рублей с НДС.

9.Г. ИК-Фурье спектрометр FT/IR-4100.  Ст-ть аренды на 60 месяцев 69 259,93  рублей или 84 мес. 49 471,38  рублей с НДС.

10.Г. Рентгено-флуоресцентный спектрометр Delta. Olympus.  Ст-ть аренды на 60 мес. 86 803,97  руб или 84 мес  62 002,984 руб 14.Г. Система Purelab Option-Q ELGA. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ на 60 месяцев 10 983,46  руб. или 84 мес.  7 845,33  рублей с НДС.