Промывочная ультразвуковая машина модель: МН-8МW42D, 12. 2003 г.в., зав. № 925014-4, 380 В, 50 Гц, 3 фазы. Изготовитель: MING HSING ULTRASONIC CO., LTD, КНР  (изготовлен по проекту NKM-02/7-34DD 15.11.2002), Case №: 5/ ящик: ULTRASONIC GENERATOR. Вес брутто 1 350/ нетто 1000 кг. Габариты в упаковке: ящик длинной более 4 метров х115х220 см. Габариты машины: 3550х1330(1150)х1230(1000) мм. В заводской упаковке. Цена 2 000 000 рублей. Дополнительно имеется комплекс водоподготовки по отдельной цене - Изготовитель: MING HSING ULTRASONIC CO.

Выполнена из высококачественных материалов: ванны из нержавеющий стали марки AISI 316L, ванны смонтированы в корпусе из нержавеющий стали марки AISI 304 с улучшенным качеством отделки поверхности и другие узлы и механизмы качественных металлов) и предназначена для интенсификации процесса очистки (мойки) поверхностей деталей от различных видов загрязнений в рабочем растворе посредством ультразвуковых колебаний, а также дополнительными спецсоставами и в 8-й ванне - воздушную продувку-сушку. Ванны снабжены датчиками уровня жидкости для защиты от «сухого» пуска, встроенными блоками ультрозвуковых генераторов и другими (смотри инструкцию и руководство по эксплуатации).

Она предназначен для использования в помещениях категории «В» согласно «Норм пожарной безопасности» (НПБ) 105-03, класс зон П – IIа  согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Рабочий диапазон температур от плюс 1°С до плюс 35°С, относительной влажностью от 40 до 75 %, атмосферном давлении (84÷106,7) кПа.

Питание оборудования производиться от трехфазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью. Основное напряжение питания - 380  В, 50 Гц. Режим работы оборудования – постоянный.

Находится на хранении (в упаковке) в складе производственной площадки Обособленного подразделения АО "НИИграфит" в г. Заречный Пензенской области, Мира пр-т, д. 1, 442960. Тел. +7 (8412) 32 95 81.