- Агрегат высоковакуумный диффузионный паромасляный АВДМ-400 – 3 штуки.

Агрегаты высоковакуумные диффузионные паромасляные АВДМ предназначены для откачки из герметичных объемов воздуха, газов, паров и парогазовых смесей, неагрессивных к материалам конструкции и рабочей жидкости и не содержащих капельной влаги и механических загрязнений.

Агрегаты используются совместно с форвакуумными насосами в составе технологических установок или систем в стационарных условиях.

Агрегаты не предназначены для использования на пожаро-взрывоопасных производствах.

Характеристики модели:

- Быстрота действия в диапазоне рабочих давлений от 6,6х10-4 до 1,3х10-1 Па (от 5х10-6 до 1х10-3 мм рт.ст.), л/с*  2280±90

- Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.), не более при температуре окружающего воздуха:
а) от +10 до +25 0С включ. – 6,6х10-5 (5х10-7)
б) св. +25 до +45 0С включ – 6,6х10-4 (5х10-6)

- Наибольшее выпускное давление, Па (мм рт.ст.), не менее*  33,3 (0,25)

- Потребляемая мощность при номинальном напряжении, 220В: 4200 +90
                                                                                                                                                                              -30

в том числе, мощность нагревателя насоса при номинальном напряжении: 380В 4000 +90
                                                                                                                                                                                                                           -30

- Условный проход, на входе 400 мм

- Габаритные размеры, мм, не более**: высота – 1440; длина – 1350; ширина – 930

- Масса, не более***  294 кг.

Примечание:

- * При мощности нагревателей от номинальной до максимальной. При мощности нагревателей от номинальной до минимальной возможно уменьшение значения параметров на 30%;

Агрегат вакуумный диффузионный паромасленный АВДМ-400 предназначен для откачки из герметичных объемов воздуха, газов, паров и парогазовых смесей, не содержащих капельной влаги и механических загрязнений и неагрессивных к материалам конструкции и рабочей жидкости.

Агрегат изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ-4, категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 10 до 45°С и температуре охлаждающей воды от 10 до 20°С.

Агрегат используются совместно с форвакуумным насосом в составе технологических установок или систем в стационарных условиях с атмосферой типа II по ГОСТ 15150-69 во взрывобезопасных помещениях.

Стоимость договорная.

Цена  550 000 руб. / шт. (торг).

Агрегат высоковакуумный диффузионный паромасляный  АВДМ-250 – 3 штуки.

Агрегат высоковакуумный диффузионный паромасляный АВДМ-250 состоит из диффузионного паромасляного насоса НВДМ-250, азотной ловушки ЛА-250 либо проточной ловушки ЛП-250Р для уменьшения обратного потока паров рабочей жидкости из насоса в откачиваемый объем, вакуумного затвора 2ЗВЭ-250Р для перекрытия входного отверстия агрегата.

Агрегат АВДМ-250 соответствует требованиям технических условий ТУ 3648-035-00218526-2002.

Характеристики модели:

- Быстрота действия в диапазоне рабочих давлений от 6,6х10-4 до 1,3х10-1 Па (от 5х10-6 до 1х10-3 мм рт.ст.), л/с*  870±90

- Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.), не более при температуре окружающего воздуха:
а) от +10 до +25 0С включ. – 6,6х10-5 (5х10-7)
б) св. +25 до +45 0С включ – 6,6х10-4 (5х10-6)

- Наибольшее выпускное давление, Па (мм рт.ст.), не менее*  33,3 (0,25)

- Потребляемая мощность при номинальном напряжении, 220В: 2100 +90
                                                                                                                                                                              -30

в том числе, мощность нагревателя насоса при номинальном напряжении: 380В 2000 +90
                                                                                                                                                                                                                           -30

- Условный проход, на входе 250 мм

- Габаритные размеры, мм, не более**: высота – 1150; длина – 840; ширина – 780

- Масса, не более***  140 кг.

Примечание:

- * При мощности нагревателей от номинальной до максимальной. При мощности нагревателей от номинальной до минимальной возможно уменьшение значения параметров на 30%;

Стоимость договорная.

Цена 350 000 руб. /шт (торг).